## Slide 1: TEMEL NETWORK (CCNA Giriş)
Dr. Erdal ÖZDOĞAN

## Slide 2: Open System Interconnection (OSI)
A
B
Uygulama (Application)
Sunum (Presentation)
Oturum (Session)
Taşıma (Transport)
Ağ (Network)
Veri Bağlantısı (Data Link)
Fiziksel (Physical)
Bir uygulama / hizmet açarlar
Karşı uygulamanın anlayacağı formda sunma
Uygulamalar sanal olarak bir oturum kurarlar
Hangi uygulama hangi uygulama ile iletişime geçiyor
Hangi mantıksal adrese gidiyor
Hangi fiziksel adres
Veriler sinyallere dönüşecek
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
1010101001000…
DATA
Segment / Datagram
Packet
Frame
Bit
Protocol Data Unit
(PDU)
ENCAPSULATIoN

## Slide 3: OSI MODELİ
Uygulama (Application)
Sunum (Presentation)
Oturum (Session)
Taşıma (Transport)
Ağ (Network)
Veri Bağlantısı (Data Link)
Fiziksel (Physical)
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
1010101001000…
HEADER (Başlık Bilgisi)
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
LAYER
(Katman)
TRAILER

## Slide 4: OSI MODELİ
A
B
INTERNET / AĞ
(Application)
(Presentation)
(Session)
(Transport)
(Network)
(Data Link)
(Physical)
----------> GET index.html -------->
DATA
DP SP
SP: Source Port-> (Hangi Uygulamadan Geliyor)
DP: Destination Port -> (Hangi uygulamaya gidecek)
D.IP S.IP
DATA
DP SP
S .IP: Source IP -> (Hangi Mantıksal Adresten Geliyor)
D.IP: Destination IP-> (Hangi Mantıksal Adrese Gidecek)
D.IP S.IP
DATA
DP SP
D.MAC S.MAC
S .MAC: Source MAC -> (Hangi Fiziksel Adresten Geliyor)
D.MAC: Dest.MAC-> (Hangi Fiziksel Adr. Gidecek)
* Her katmandaki başlık bilgilerinin bir kısmı gösterilmiştir.
10101010111……….

## Slide 5: OSI ve TCP/IP Modelleri
OSI modeli, TCP / IP modelinin Network Access ve Application katmanlarını birden çok katmana böler.
TCP / IP protokol paketi, fiziksel bir ortam üzerinden iletim yaparken hangi protokollerin kullanılacağını belirlemez.
OSI modelinde 1. ve 2.Katman ortama erişmek için gerekli prosedürleri ve bir ağ üzerinden veri göndermek için fiziksel araçları ele alır.

## Slide 6: MANTIKSAL ve FİZİKSEL ADRESLEME
Erdal ÖZDOĞAN
Vatan Mah. Bayrak Sk. No:7/13 - ANKARA
Fiziksel Adres (Değişmez, Sabit )
Mantıksal Adres (Konuma göre değişir)
Günümüz Ethernet ağlarında ;
FİZİKSEL ADRES = MAC ADRESİ
MANTIKSAL ADRES = IP ADRESİ

## Slide 7: Media Access Control (MAC) Adresi
48-bitik bir fiziksel adrestir
Ethernet Kartlarında gömülüdür, değişmez
Hexadecimal olarak gösterilir
FB:19:07:01:AA:21 veya 1C-39-47-A3-ED-EF gibi
İlk 24-bit üretici kodudur (Vendor ID) sonraki 24-bit üreticinin atadığı numaradır. (https://www.macvendorlookup.com)
1C-39-47-A3-ED-EF

## Slide 8: Binary - Decimal
11000000
0 * 20=0
0 * 21 =0
0 * 22=0
0 * 23=0
0 * 24=0
0 * 25=0
1 * 26=64
1 * 27=128
192
11111111
1
2
4
8
32
64
128
16
255

## Slide 9: IP ADRESİ
32-bitlik bir mantıksal adrestir (v4).
00000……0000000000000000000000
00000……0000000000000000000001
00000……0000000000000000000010
…………………………………………...………….
……………………………………...……………….
11111……. 11111111111111111110
11111……. 11111111111111111111
32-bit
2 32 > 4 milyar
ÖRNEK:
11000000101010000000000100000011
11000000.10101000.00000001.00000011
192
168
1
3
192.168.1.3
oktet

## Slide 10: IP ADRESİ (v4)
Ankara, Vatan Mah. Bayrak Sk. No:7/13
192.168.1.3
Sizce bu kişinin komşusunun adresi ne olabilir?
Ankara, Vatan Mah. Bayrak Sk. No:7/14
Network
192.168.1.4
192.168.1.4
Host
Herkeste aynı
Herkeste farklı
Herkeste aynı
Herkeste farklı
11000000.10101000.00000001 00000011
192.168.1.3
Altı çizili??
?????
11111111.11111111.11111111 00000000
IP ADRESİ (192.168.1.3)
SUBNET MASK (255.255.255.0)
255
0
255
255
Veya /24

## Slide 11: IP ADRESİ
11000000.10101000.00000001.00000011
11111111.11111111.11111111.00000000
192 . 168 . 1 . 3
Bu IP ile aynı ağda olan kaç IP vardır?
Cevap: Bu 8 bitin her kombinasyonu
Yani: 28 = 256 (kendisi dahil)
SORU : 10.1.2.3 ile aynı ağda kaç IP vardır?
CEVAP: Soru eksik. Hangi maskeye göre olduğu belirtilmelidir
10.1.2.3 ve 255.255.255.0 ise kaç IP ???
10.1.2. 3
10.1.2. X ===> 256
10.1.2.3 ve 255.255.0.0 ise kaç IP ???
10.1. 2. 3
10.1. X. X ===> 65536
* Maske uzunluğunu değiştirerek aynı ağdaki IP sayısını arttırıp azaltabiliriz

## Slide 12: IP ADRES SINIFLARI
00000……0000000000000000000000
00000……0000000000000000000001
00000……0000000000000000000010
…………………………………………...………….
011111……111111111111111111111
100000……000000000000000000000
……………………………………...……………….
11111……. 11111111111111111110
11111……. 11111111111111111111
0.0.0.0
0.0.0.1
255.255.255.254
255.255.255.255
127.255.255.255
128.0.0.0

## Slide 13: IP ADRES SINIFLARI

## Slide 14: IP ADRES DAĞITIMI
RIR
IP adreslerinin dağıtımından IANA sorumludur
IANA beş adet Regional Internet Registry - RIR’e bu görevi vermiştir.

## Slide 15: OSI MODELİ –PHYSICAL LAYER
(Presentation)
(Session)
(Transport)
(Network)
(Data Link)
(Physical)
(Application)
Frame ----> Sinyallere dönüştürülür.
Medya türleri:
- Bakır (Elektrik sinyalleri)
- Fiber (Işık sinyalleri)
- Kablosuz (Radyo dalgaları)
D.IP S.IP
DATA
DP SP
D.MAC S.MAC
10101010111……….
Frame
Fiziksel Sinyaller

## Slide 16: PHYSICAL LAYER -Encoding

## Slide 17: PHYSICAL LAYER (Bakır Kablolar)
UTP CABLE
Bakır örgü, «Faraday Kafesi» etkisi yapar
Örgü yok ancak balanslı iletişim var.
BNC Connector
RJ-45 Connector

## Slide 18: PHYSICAL LAYER (Kablolar)
EMI & RFI
?????
UTP Kablolarda max. mesafe 100m’dir.
REPEATER
max 100m
max 100m
Sinyali temizler ve tekrar üretir
Sinyaller bakır kabloda hareket ederken zayıflar (attenuation) ve bozulur.
Dışardan gelen EMI ve RFI da bu etkiyi arttırır.

## Slide 19: PHYSICAL LAYER (UTP Kablolar)
+5v
-5v
+5v
-5v
10v
10v
+5v
-5v
EMI & RFI
+20V
+25v
+15v
10v
AKIMIN YÖNÜ
AKIMIN YÖNÜ
Manyetik ve Elektrik Alan Zıt Yönlü, Birbirini iptal eder (Cancellation)

## Slide 20: PHYSICAL LAYER (UTP Kablolar)
Cross Cable
Çapraz Kablo
Straight Through Cable
Düz Kablo

## Slide 21: SWITCH (Layer2)
1
2
3
192.168.1.5/24
192.168.1.6/24
192.168.1.7/24
AA-AA
BB-BB
CC-CC
MAC TABLE
Port
MAC Adres
S.MAC: AA-AA
D.MAC: CC-CC
S.IP : 192.168.1.5
D.IP : 192.168.1.7
1
AA-AA
S.MAC: CC-CC
D.MAC: AA-AA
S.IP: 192.168.1.7
D.IP : 192.168.1.5
3
CC-CC

## Slide 22: ROUTER (Layer3)
.2
.3
.4
.5
192.168.1.x/24
192.168.2.x/24
.2
.3
.4
.5
.1
.1
ROUTING TABLE
C 192.168.1.0/24 Fa1
C 192.168.2.0/24 Fa2
Type NETWORK PORT
Fa1
Fa2
Network Adresler
Her düğüm noktasının hem IP adresi hem de MAC adresi vardır.

## Slide 23: MESAJ İLETİM TÜRLERİ
UNICAST
BROADCAST
MULTICAST
192.168.1.5/24 ---> 192.168.1.6
192.168.1.5/24 ---> 192.168.1.255
192.168.1.5/24 ---> 224.0.0.9
IP adresinin HOST bitlerinin tamamı «0» ise Network Adresi ------->
IP adresinin HOST bitlerinin tamamı «1» ise Broadcast Adresi ------->
11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0
192.168.1.5/24
11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255

## Slide 24: TCP ve UDP

## Slide 25: TCP & UDP
(Presentation)
(Session)
(Transport)
(Network)
(Data Link)
(Physical)
(Application)
Hangi uygulama/hizmetten (Source Port), hangi Uygulama ya da hizmete (Destination Port) gideceği bilgisi eklenir.
Portlar, 16-bitlik sayılardır.
L4 Header
DATA
TCP veya UDP
TCP
UDP
Sıralı
Güvenli
Onaylı (Ack)
3-Way Handshake
Yavaş
HTTP
Sırasız
Güvensiz
Onaysız
Hızlı
Video/Ses
Destination Port
Source Port
……
Hem TCP hem de UDP’de var
Protokole göre değişen alanlar

## Slide 26: TCP 3Way Handshake, Termination

## Slide 27: TCP Flow Control

## Slide 28: TCP ve UDP
0 – 1023 : WellKnown Ports
1024 – 49151: Registered Ports
49151 – 65535 : Dynamic Ports
20,21 : FTP
: SSH
: Telnet
: SMTP
67,68 : DHCP
69 : TFTP
80 : HTTP
161 : SNMP
110 : POP3
443 : HTTPs

## Slide 29: OSI MODELİ
(Presentation)
(Session)
(Transport)
(Network)
(Data Link)
(Physical)
(Application)
DATA
DATA
D.Port:80; S.Port: 1024;…
SEGMENT
D.IP: 192.168.1.100; S.IP: 192.168.1.5;….
192.168.1.5/24
AA-AA
192.168.1.100/24
BB-BB
D.MAC: BB-BB ; S.MAC: AA-AA;….
PACKET
…10101010010101…..

## Slide 30: IPv4 HEADER

## Slide 31: Ethernet Frame (IEEE 802.3)
IP PACKET
PREAMBLE
SFD
Dest.MAC
Src.MAC
T/L
DATA
FCS
7B
1B
6B
6B
2B
4B
46 – 1500 B
64 Byte <= Frame Boyutu <= 1518 Byte
Preamble : 56 Byte 1010101… dizisi, senkronizasyonu sağlar
SFD : 10101011 dizisi, Frame Başlangıcını belirtir.
T/L : Frame uzunluğunu ya da taşınan yükün türünü belirtir
FCS : Frame için Integrity sağlar (CRC algortiması)
DATA : Taşınan yük, Örneğin IP Packeti

## Slide 32: Ethernet CSMA/CD
A
B
C
D
Carrier Sense
?
Hat Müsait
?
Hat Müsait
Multiple Access
Collision
JAM Signal
JAM Signal
JAM Signal
JAM Signal
Collision Detection
Frame :A B
Frame : CD
Backoff
Backoff

## Slide 33
TEŞEKKÜRLER
Dr. Erdal ÖZDOĞAN